ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОВЕРКИ ГРАЖДАН ЗНАНИЯ ПРАВИЛ И НАЛИЧИЯ НАВЫКОВ БЕЗОПАНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ

На исходном рубеже (Общие требования)

- На исходном рубеже руководитель стрельб проверяет подготовку стреляющих к выполнению упражнений:

- проводит инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием;

- ознакамливает с командами и докладами принятыми в тире, порядком действий с оружием перед выстрелом, в процессе стрельбы и после окончания стрельбы;

- проверяет навыки обращения стреляющих с оружием. После этого стреляющие расписываются в ведомости выдачи боеприпасов.

Далее руководитель стрельб подает команду: «Получить три патрона,  осмотреть их!».

По этой команде стреляющие обязаны:

- Получив патроны, осмотреть их и если не обнаружили недостатков (следов в коррозии на гильзах, механических повреждений гильз, проворотов пуль в гильзах, выступов в капсюлей за плоскость донцев гильз) докладывают: « три патрона получил, замечаний нет.»

После полученных  докладов от стреляющих руководитель стрельб падает команду «Магазин снарядить» по которой стреляющие снаряжают магазин патронами и держа его в левой руке подавателем вверх докладывают: «Магазин снарядил».

После получения этих докладов руководитель стрельб командует: «На огневой рубеж шагом марш».

На огневом рубеже стреляющие выполняют три упражнения.

### УПРАЖНЕНИЕ №1. «БАЗОВОЕ»

Условия выполнения упражнения

Тип мишени – мишень грудная № 4
Расстояние до мишени – 5 метров от стрелка
Время выполнения упражнения – 5 минут

Используемое оружие и патроны

Гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы.
Упражнение проводится без патронов или с учебными патронами.
О модели используемого оружия, а также об использовании учебных патронов в случае их использования лица, выполняющие упражнение, оповещаются до его начала.

Содержание упражнения

Моделируются базовые действия по применению оружия:

- действие до применения оружия

- извлечение оружия

- заряжание

- прицеливание

- выстрел

- действия с оружием после его применения

Упражнения выполняются по команде

«К выполнению базового упражнения – приступить!»

Правила выполнения упражнения

- предупреждение о применении оружия

- соблюдение при заряжании и ведении огня запрета направления оружия на части тела  самого стрелка и запрета отклонения оружия более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени)

- расположение указательного пальца вдоль спусковой скобы с перестановкой на  спусковой крючок непосредственно перед выстрелом

- соблюдение порядка действий после применения оружия, определённого программой (действие стрелка по командам «Разряжай» и «Оружие к осмотру»).

Критерии выполнения упражнения

Моделирование применения оружия произведено успешно, соблюдены правила выполнения упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ № 2. «ГРАЖДАНСКОЕ КОРОТКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

Условия выполнения упражнения

Тип мишени – мишень грудная № 4

Расстояние до мишени – 5 метров для пистолета или револьвера либо 3 метра    для бесствольного оружия

Время выполнения упражнения –  2 зачётных выстрела за 5 секунд

Используемое оружие и патроны:

Используется огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер - по усмотрению руководителя стрельб) и патроны травматического действия.

Правила выполнения: ( на упражнение выдачи три патрона – один пробный, два – зачетные).

- Руководителем стрельб контролируется:

- соблюдение стреляющими запретов направления оружия на части тела самого стрелка и отклонения оружия более 20 градусов в любую сторону от оси «ствол оружия – центр мишени»;

- расположение указательного пальца стрелка вдоль спусковой скобы с перестановкой на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;

- выполнение требуемого порядка действий после команд «оружие снарядить», «огонь» и после окончания стрельбы ( доклады «к стрельбе готов, стрельбу закончил», действия по командам «Разряжай» и «Оружие к осмотру») , иных команд руководителя стрельб.

2. Особо контролируется произнесение стреляющих, перед началом зачетной части стрельбы, предупреждение о своем намерении применить оружие (в соответствии со ст. 24 Закона РФ «Об оружии») «Стой, стрелять буду!»

Содержание и ход упражнения

После прибытия стреляющего на огневой рубеж (со снаряженным магазином в левой руке) руководитель стрельб, убедившись, что стрелок занял отведенную ему позицию и четко знает номер указанной ему мишени, отдает команду «Оружие снарядить». По этой команде стреляющий вставляет магазин в основание рукоятки пистолета, (не вынимая пистолет из кобуры полностью) и застегивает кобуру. (Оружие до команды «Огонь» находится с включенным предохранителем).

После получения доклада «к стрельбе готов» от стрелка руководитель стрельб подает команду «Огонь».

По этой команде стреляющий производит пробный выстрел, прекращает огонь, докладывает руководителю стрельб «Стрельбу закончил», по команде руководителя стрельб выполняет команду «Оружие к осмотру».

Зачетная часть упражнения (2 выстрела)

После того как стреляющий занял отведенную позицию руководитель стрельб подает команду «Огонь!»

По этой команде стрелок предупреждает о своем намерении применить оружие, произнеся «Стой стрелять буду», достает оружие из кобуры, производит два зачетных выстрела, докладывает «Стрельбу закончил», по команде руководителя стрельб, предъявляет оружие к осмотру, знакомится с результатами зачетных выстрелов.

Отсчет времени  для выполнения зачетной части упражнения начинается с момента подачи команды «Огонь!»

Время выполнения упражнения (зачетной части) – 8 сек с дистанции 10 метров.

УПРАЖНЕНИЕ № 3. «ГРАЖДАНСКОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ  ОРУЖИЕ»

Условия выполнения упражнения-

Тип мишени – мишень грудная № 4

Расстояние до мишени – 10 или 15 метров от стрелка

Время выполнения упражнения – 2 зачётных выстрела для дистанции 10 метров - 20 секунд

Время выполнения упражнения – 2 зачётных выстрела для дистанции 15 метров - 25 секунд

Используемое оружие и патроны

Используется огнестрельное длинноствольное оружие и патроны к нему.

Упражнение проводится на дистанциях 15 метров из карабина спортивно охотничьего малокалиберного марки ТОЗ 78.

Правила выполнения:

(На выполнение упражнения выдается три патрона: один пробный и два зачетные)

- Руководителем стрельб контролируется:

- соблюдение стреляющими запретов направления оружия на части тела самого стрелка и отклонение оружия более 20 градусов в любую сторону от оси «ствол оружия – центр мишени»;

- расположение указательного пальца стрелка вдоль спусковой скобы и его перестановку на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом;

- выполнение требуемого порядка действий после команд «Оружие зарядить», «Огонь», и после окончания стрельбы (доклады  «К стрельбе готов»,  «Оружие к осмотру») и после иных команд руководителя стрельб.

2. Особо контролируется произнесение стреляющим, перед началом зачетной части стрельбы предупреждения о своем намерении применить оружие (в соответствии со ст. 24 Закона РФ «Об оружии») «Стой, стрелять буду!»

этой

Содержание и ход упражнения

После прибытия стреляющего на огневой рубеж (со снаряженным магазином в левой руке) руководитель стрельб, убедившись, что стрелок занял отведенную ему позицию и уверенно знает номер указанной ему мишени, отдает команду «Оружие снарядить!». По этой команде стреляющий вставляет магазин в приемник винтовки (винтовка находится на плече стрелка, предохранитель включен).

После получения доклада «К стрельбе готов» руководитель стрельб подает команду «Огонь!»

По этой команде стреляющий производит пробный выстрел, прекращает огонь, включает предохранитель, винтовку вешает на плечо, ознакамливается с результатом выстрела и по команде руководителя стрельб возвращается на огневой рубеж.

Зачетная часть упражнения (2 выстрела)

После того как стреляющий занял отведенную позицию руководитель стрельб подает команду «Огонь!»

По этой команде стрелок:

- предупреждает о своем намерении применить оружие, произнеся: «Стой, стрелять буду!»

- снимает оружие с плеча, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник винтовки и производит два зачетных выстрела;

- докладывает «Стрельбу закончил».

- по команде руководителя стрельб предъявляет оружие к осмотру, включает предохранитель и с винтовкой в положении  «На плече» ознакамливается с результатами зачетных выстрелов.

Отсчет времени для выполнения зачетной части упражнения начинается по команде «Огонь!»

Время выполнения упражнения (зачетной части) – 25 секунд с дистанции 10 метров.